附件2：

2014年度全省地基基础工程高应变

检测能力验证作业指导书

一、编制目的

为保证江苏省地基基础工程高应变检测能力验证的顺利进行及试验操作的一致性，制定本作业指导书。

二、适用范围

本作业指导书适用于基桩高应变实测曲线拟合法分析竖向抗压承载力及桩身完整性。

三、引用标准

《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2003

四、样品描述

2根桩经动静对比的高应变试验曲线及相应岩土资料简述。

五、现场测试程序

1、本次能力验证由省站现场组织指导，专业工作组相关人员进行实施。

检测机构应按规定指定2名参加验证人员同时到场，能力验证前应出示2名参加验证人员的身份证及上岗证，其中1名验证人员应持本单位高应变检测工程师上岗证书。

2、采用的分析软件由参加单位自行准备，在现场本单位的计算机上提前安装，并确保与本单位打印机连接与输出，请自带接线板（长度不小于5米）和打印介质等。

3、分析技术要求按《建筑基桩检测技术规范》（JGJ 106-2003）相关章节的规定执行。

4、现场分析时间应在210分钟内完成。

5、在规定的时间内及时提交分析结果，超时则工作组不再接受结果。

六、测试结果报告

1、检测机构将相关结果填写在测试结果报告单上。

2、检测机构应提交每根桩对应的各单元桩土模型参数、拟合曲线、土阻力沿桩身分布图、主要土模型参数统计（每个土单元的极限静阻力、最大弹性位移和动粘滞阻尼）；每根桩完整性类别及判断依据。

3、上述两项结果提交对应的纸质文件（含参加2名验证相关人员签名）