附件：

全省建设系统工程质量检测知识、技能竞赛大纲

第一部分  团体知识竞赛

一、竞赛内容

1、建设工程质量检测有关法律、法规及相关管理规定；

2、《建设工程质量检测规程》中明确的见证取样检测、专项检测（不含地基基础工程）和备案检测的检测项目相关技术知识，其中沥青、沥青混合料、建筑幕墙工程检测、智能建筑、空调系统检测及市政检测（除土工、水泥土、道桥结构、道路砖、UPVC管材管件）等检测项目涉及的内容约占总体竞赛内容的10%比重。

二、竞赛程序

团体知识竞赛由理论考试、现场竞答预赛和现场竞答决赛三部分组成。

（一）理论考试

1、题型：填空题、单项选择题、多项选择题、判断、简答题、计算题。

2、答题方式：理论考试采用闭卷笔答试卷方式进行，各参赛代表队5名参赛选手每人一份试卷，各自独立完成。

3、理论考试成绩占团体知识竞赛总分的30%。

（二）现场竞答预赛

1、现场竞答预赛由各参赛代表队抽签分二组进行。

2、每个代表队由3名参赛选手参加现场竞答预赛，另2名参赛选手作为预备队员。

3、现场竞答预赛成绩占团体知识竞赛总分的70%。

4、现场竞答预赛题型：

（1）个人必答题

规则 ：各队选手按序号答题，第一轮由每队一号选手回答，第二轮由每队二号选手回答，第三轮由每队三号选手回答，依此类推。参赛选手在规定时间内，答对得分，答错或答不完整不得分。

（2）风险选择题

规则：设三种不同分值的题目，每队有一次选题权，由各队的代表选定一个分值的题目并回答，在规定时间内该队其他队员可作补充。各队答对选题得分，答错或答不完整的扣相应分值。

（3）快速抢答题

规则：由主持人宣读题目完毕并宣布开始后，各队开始抢答并立即回答，回答正确得分，回答错误扣分。提前抢答的，视同回答错误并扣分。在规定时限内无人抢答，视为弃权，各队均不得分也不扣分。

（4）现场观众题：主持人向观众席上提出问题，由现场观众做出解答。

5、根据理论考试成绩和现场竞答预赛成绩之和排出团体知识竞赛名次，取前6名参加现场竞答决赛。

（三）现场竞答决赛

1、题型：同现场竞答预赛。

2、每个代表队由3名参赛选手参加现场竞答决赛，另2名参赛选手作为预备队员。

3、根据现场竞答决赛现场成绩（预赛成绩不带入决赛）排出团体知识竞赛第1-6名。

4、如有二个或多个代表队出现平分情况，则出题抢答，答对得分并晋升排名，答错扣分并下降排名，晋升或下降排名后如还有平分情况，则由二个平分代表队再进行抢答决出排名。抢答规则同快速抢答题规则。

三、参考资料

（一）建设工程质量检测有关法律、法规及相关管理规定。

1、《中华人民共和国建筑法》主席令第91号；

2、《建设工程质量检测管理办法》建设部令第141号；

3、《建设工程质量管理条例》国务院令第279号；

4、《江苏省建筑市场管理条例》；

5、《江苏省工程建设管理条例》；

6、《江苏省建设工程质量检测管理实施细则》苏建法（2006）97号；

7、《建设工程质量检测规程》；

8、《关于进一步加强我省建设工程质量检测管理的若干意见》苏建质（2004）309号；

9、《关于改变我省建设工程质量见证取样检测委托方有关事项的通知》苏建质（2004）372号；

10、《江苏省建设工程质量检测行业职业道德准则》苏建质监（2005）29号；

11、《江苏省建设工程质量检测人员岗位培训与考核大纲》；

12、《江苏省建设工程质量检测人员岗位培训教材》等。

（二）建设工程质量检测有关标准、规范、规程等。

第二部分   个人技能竞赛

混凝土类检测

混凝土类检测技能竞赛由理论考试和操作竞赛二部分组成。

一、理论考试

1、理论考试范围：

（1）混凝土配合比设计及拌合物性能；

（2）混凝土力学性能及耐久性能；

（3）水泥物理力学性能；

（4）建筑用砂；

（5）建筑用卵石、碎石；

（6）粉煤灰物理力学性能；

（7）混凝土外加剂性能。

2、理论考试成绩占该项目个人技能竞赛总分的40%。

二、操作竞赛

1、操作竞赛的项目：混凝土配合比设计。

2、竞赛项目说明：该项目由协办单位准备一定数量的砂、石、水泥、外加剂等原材料，并事先检测各原材料的主要技术指标。竞赛时，要求参赛人员在规定时间内根据所提供的原材料检测数据，设计出某一强度等级和坍落度要求的配合比，并现场进行拌制，检测拌合物的坍落度及和易性，检测至拌合物装入试模后结束，并按统一格式进行原始记录、出具混凝土配合比设计通知单。此项目根据参赛选手设计的合理性、拌制过程的操作规范和熟练程度、最终拌合物的坍落度、和易性的符合性、原始记录和检测报告的质量等进行分数评判。

3、竞赛设备：振动台、混凝土搅拌机、坍落度筒、容量筒。

4、操作竞赛成绩占该项目个人技能竞赛总分的60%。根据理论考试和操作竞赛成绩之和排出该项目比赛的名次。

建筑钢材类检测

建筑钢材类检测技能竞赛由理论考试和操作竞赛二部分组成。

一、理论考试

1、理论考试范围：

（1）钢筋力学及工艺性能；

（2）钢筋焊接接头试验；

（3）钢筋机械连接试验；

（4）型钢的力学及工艺性能；

（5）预应力钢绞线力学性能；

（6）高强螺栓。

2、理论考试成绩占该项目个人技能竞赛总分的40%。

二、操作竞赛

1、操作竞赛的项目：

（1）钢筋原材料的拉伸、冷弯；

（2）钢筋机械连接试验。

2、竞赛项目说明：

（1）钢筋原材料的拉伸、冷弯：该项目由协办单位准备一定组

数的建筑用热轧带肋钢筋样品。竞赛时，要求参赛选手在规定时间内根据所提供的钢材的级别牌号和规格，以及采用各种工具、量具和仪器设备，将样品划好标距进行试验，测定该样品的屈服强度、极限强度、断后伸长率，并按统一格式进行原始记录、出具检测报告。此项目根据参赛选手所选择的工具及仪器设备的合理性、操作过程的规范和熟练程度、原始记录和检测报告的质量等方面进行分数评判。

（2）钢筋机械连接试验：该项目由协办单位准备一定组数的样品。竞赛时，要求参赛人员在规定时间内对提供的样品进行现场检验并判定接头的等级，并按统一格式进行原始记录、出具检测报告。此项目根据参赛选手操作规范和熟练程度、试验结果的评定、原始记录和检测报告的质量等方面进行分数评判。

3、竞赛设备：WE500、WE1000万能试验机。

4、本类竞赛中设置的二个操作竞赛项目参赛选手必须全部参加。

5、操作竞赛成绩占该项目个人技能竞赛总分的60%，其中钢筋原材料的拉伸、冷弯项目占30%，钢筋机械连接试验项目占30%。根据理论考试和操作竞赛成绩之和排出该项目比赛的名次。

主体结构工程现场检测

主体结构工程现场检测技能竞赛由理论考试和操作竞赛二部分组成。

一、理论考试

1、理论考试范围：

（1）实体混凝土抗压强度检测（钻芯法、回弹法和超声回弹法）；

（2）混凝土构件中钢筋位置和钢筋混凝土保护层厚度检测；

（3）实体砌筑砂浆强度检测（贯入法、筒压法、回弹法等）；

（4）实体砌体强度检测（原位轴压法等）；

（5）超声波检测混凝土缺陷；

（6）结构性能检验（承载力、挠度、抗裂度和裂缝宽度）；

（7）锚栓抗拔承载力现场检验。

2、理论考试成绩占该项目个人技能竞赛总分的40%。

二、操作竞赛

1、操作竞赛的项目：

（1）回弹法检测混凝土抗压强度；

（2）钢筋位置、保护层厚度。

2、竞赛项目说明：

（1）回弹法检测混凝土抗压强度：该项目由协办单位准备一定数量的混凝土构件，按规范要求提供必要的背景资料。竞赛时，要求参赛选手在规定时间内独立完成检测工作，并按统一格式进行原始记录、出具检测报告。此项目根据参赛选手的操作熟练程度、数据处理、最终结果、原始记录和检测报告的质量等方面进行评判。

（2）钢筋位置、保护层厚度：该项目由协办单位准备一个混凝土构件。竞赛时，要求参赛选手在规定时间内独立完成对钢筋间距、保护层厚度的检测工作，并按统一格式进行原始记录、出具检测报告。此项目根据参赛选手的操作熟练程度、数据处理及提交的结果、原始记录和检测报告的质量等，按统计方法排序进行综合评价。

3、竞赛设备：

（1）回弹法检测混凝土抗压强度项目需参赛选手自备回弹仪（回弹仪必须为指针直读式）。

（2）钢筋位置、保护层厚度项目需参赛选手自备钢筋位置测定仪。

4、本类竞赛中设置的二个操作竞赛项目参赛选手必须全部参加。

5、操作竞赛成绩占个人技能竞赛总分的60%，其中回弹法检测混凝土抗压强度项目占25%，钢筋位置、保护层厚度项目占35%。根据理论考试和操作竞赛成绩之和排出该项目比赛的名次。

室内环境检测

室内环境检测技能竞赛分为初赛和决赛二个阶段，初赛由理论考试和操作考核组成，决赛直接进行操作竞赛。

一、初赛

（一）理论考试

1、理论考试范围：

（1）空气中氨、甲醛、氡、苯、TVOC浓度的检测；

（2）土壤中氡浓度的检测及防治；

（3）石材放射性检测；

（4）室内装饰装修材料（人造板及其制品、溶剂型木器涂料、内墙涂料、胶粘剂、木家具等）中有害物质检测。

2、理论考试的成绩占初赛成绩的60%。

（二）操作考核

1、操作考核的项目：甲醛的待测溶液浓度的测定。

2、竞赛项目说明：该项目由协办单位提供已稀释的甲醛待测溶液。竞赛时，要求参赛选手在规定时间内测出甲醛待测溶液的浓度值，并按统一格式进行原始记录、出具检测报告。此项目根据参赛选手的操作熟练程度、得出的甲醛待测溶液浓度值偏离标准值的大小、原始记录和检测报告的质量等进行综合评价。

3、竞赛设备：分光光度计、具塞比色管、与分光光度计相对应的甲醛的标准曲线。

4、操作考核的成绩占初赛成绩的40%。根据理论考试和操作考核的成绩之和取前10名进入决赛。

二、决赛

1、操作竞赛的项目：氨的标准曲线的绘制和氨的待测溶液的浓度的测定。

2、竞赛项目说明：该项目由协办单位提供已稀释的氨的待测溶液。竞赛时，要求参赛选手在规定时间内绘制出氨的标准曲线、测出氨的待测溶液的浓度值、并按统一格式进行原始记录、出具检测报告。此项目根据参赛选手的操作过程规范程度、标准曲线的准确度及线性好坏、测定结果的准确度、原始记录和检测报告的质量等进行综合评价。

3、竞赛设备：分光光度计、具塞比色管。

4、根据决赛阶段参赛选手的操作竞赛成绩排出该项目比赛的名次。