附件2：

2008年第一次全省建设工程质量检测飞行检查不良记录检测机构名单

| 序号 | 单位名称 | 问题汇总 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省建筑工程集团有限公司中心试验室 | 1、现场检查已接样的钢材共72组，均无标识。 2、经查委托单自4月11日－4月15日砼试块、砖、砂浆试块均无对应试件。 3、现场不具备养护条件，经检测软件查询养护期内试件均未见。 4、软件有修改记录功能，现场发现有作废报告，软件未见任何修改数据。 5、所有委托单均无编码，部分委托单信息不全，缺少委托人签字。 | 建设部建市[2007]9号《建筑市场诚信行为信息管理办法》。 |
| 2 | 常熟市苏常工程质量检测有限公司 | 1、任务单编号为zq08-00043～00045（砖），hp0800017～00033（混凝土配合比）无明确的样品标识； 2、任务单编号为hn08-01428～01429的标养砼试块，其标养室中未见对应样品。 3、任务单编号为sn08-00041的水泥养护箱中无对应的28d试件。 4、任务单编号为hp08-00031的砼配合比7d已抗压试件，未见对应留置样品。 5、核查检测业务软件无修改记录查询功能。 6、编号为01070800590砼抗压强度检测报告对应的2008-000323号委托单，无砼试件尺寸信息。 7、任务单编号为hu07-00002（石灰土剂量），ss07-00008（粉煤灰）的检测报告为超资质检测。 8、核查2008年3月份热轧带肋钢筋检测报告未执行新的规范标准（GB1499.2-2007）。 9、查编号为JS07-00020的土工击室试验原始记录，击实筒质量分别为4087g、3949g，现场实测3只击实筒质量分别为2180g、2353g和2094g。 10、查编号为JS07-00027的土工击实试验报告，击实试验标准采用JTJ051-93《公路工程土工试验规程》（该工程为住宅工程），查编号为TG07-00219、TG07-00226的环刀法压实度土工试验报告，检测标准采用CJJ1-90《市政道路工程质量检测评定标准》，标准使用错误。 11、2007年土工试验用电动击实仪、烘箱均无仪器设备使用记录。 12、查编号为SA07-00104的砂检测报告对应的烘箱设备使用记录，样品（样品编号为sa07-00103）筛分试验、含泥量、堆积密度3个参数检测，累计烘干时间为1h50min。 13、报告审核人仅管建强1人。 | 建设部建市[2007]9号《建筑市场诚信行为信息管理办法》。 |