附件2

2018年江苏省地基基础工程高应变法检测

能力验证结果分析

各参加验证机构高应变检测能力的主要依据是《建筑基桩检测技术规范》（JGJ 106—2014）的相关条文和与采集信号相对应的静载试验验证数据。根据各参加机构提交的能力验证成果，大多数检测机构和人员对高应变法检测掌握较好，部分检测机构和人员在规范理解、数据分析等环节还存在明显不足，主要反映在以下方面：

1、部分机构对高应变信号曲线检查分析的能力不足。不擅于在拟合分析前对信号曲线进行检查和定性分析，从而得到锤击充分性、桩侧/桩端阻力变化和分布的定性信息。在本次活动中发现，有些人员忽略或未掌握这一重要环节，拿到信号后即仓促拟合分析，承载力、阻力分布等结果过度依赖拟合软件，导致拟合分析结果偏差过大。

2、高应变检测技术要求根据曲线特征、桩型和地质条件等合理确定桩-土模型参数范围，这样才能正确反映桩-土作用的实际力学性状。部分机构拟合分析选用参数缺乏经验，所选用参数超出了岩土工程的合理范围。

3、部分机构分析获得的单桩极限静阻力与静载试验结果存在较大偏差，桩侧/桩端阻力比与所给曲线和土层特征明显不符，桩侧桩端阻力分布不合理，除了与选用的桩-土模型参数不合理有关，也与桩端面积计算错误有关。

4、部分机构拟合分析质量较差，拟合质量系数明显偏大，说明其未能合理选用桩测阻尼和桩端阻尼、土塞重量等关键参数。

5、部分机构对土模型参数含义不够熟悉，无法根据拟合分析后软件提供的桩土参数表进行正确的统计参数的识别和填写（包括土单元的极限静阻力、最大弹性位移和动粘滞阻尼）。