附件2：

2013年度全省建设工程地基基础检测

（声波透射法）能力验证结果分析

2013年度地基基础检测（声波透射法）能力验证的活动是对省内检测机构在地基基础（声波透射法）检测技术方面的一次综合性检验，包含了检测人员的操作能力、分析能力及检测设备的状况等各个方面。具体要求是：

现场检测的过程与步骤应符合《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003中第10.3.2条和10.3.3条的具体规定。

检测数据的分析与判定应符合《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003中第10.4节的规定。

检测仪器设备应符合《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003中第10.2节的规定。

本次能力验证结果分析如下：

- 大部分各参加机构对活动非常重视，认真准备，选派的人员能力较强，能熟练掌握检测方法、熟练操作检测仪器，能在规定的时间内完成现场检测和室内分析，能按要求填写检测成果，获得“满意”的结果。

- 本次能力验证活动，也反映出检测机构在声波透射法检测技术方面仍存在许多不足点，在获得结果为“可疑”和“不满意”的检测机构中反映更为突出，主要表现在：

- 现场检测方面：没有按规范要求标注声测管布置方位图；没有按规范要求计算声测管声及耦合水层声时修正值；不会用拟合法计算系统延迟时间；不会正确测量桩顶相应声测管外壁间净距离；不会正确的采用加密测量、斜测等复测手段。

- 检测数据的分析与判定方面：读取声时、首波峰值有明显错误；未能正确把握声学参数的特征，漏判已知桩身缺陷；未能正确绘制缺陷分布图；未能按规范要求对桩身质量描述。

- 其它方面：检测人员对仪器操作不熟练，导致声速、声时不正常；仪器设备性能不稳定。

本次能力验证活动是对地基基础检测机构的一次综合考核。各检测机构无论获得的结果如何，都要更加重视各种检测方法的能力建设，强化执行国家、省检测技术规范规程的自觉性和规范性，完善检测操作细则，认真对检测人员进行技术再教育再培训，及时更新、维护、保养检测设备，不断提升检测能力，为地基基础工程的设计和施工验收提供可靠依据。